# Hegesztéstechnológiai utasítás

3 mm-es közép vastag lemez minimális deformációjának meghatározása a hegesztési sebesség függvényében.

Dátum: 2003. december 16.

Készítette: Buzás Balázs

Kientzl Imre

Tóth Géza

- Hegesztési sorrend főbb lépései:

Az alapanyagot (150x100x3) mm-es, ami ötvözettelen hengerelt lemez

Kép:

Varratszám és varrathossz: lemez párban 1db varrat 130 mm-es hosszon

A munkadarabot gyors szorítóval rögzíteni kell a munkaasztalra.

Egyenletesen állandón tartva a hegesztési sebességet, ami 25 cm/min

- Hegesztő minősítés fokozatának előírása:

A hegesztési művelet elvégzéséhez szakmai alapismeretek elegendőek

- Alkalmazható hegesztési eljárás

Az alkatrész elkészítésére bármely kézi vagy gépi ívhegesztési eljárás alkalmazható, de elsősorban gazdasági szempontból a kézi ívhegesztés ajánlott.

- Általános előkészítési utasítások

A felületi szennyeződések eltávolítása és a munkadarabok rögzítése gyorsszorító segítségével vagy fűzővarratok használata.

- Felhasználandó hozaganyag

Az alkatrész hegesztéséhez rutilos és cellulóz pálcák használata ajánlott, mivel a kötés szempontjából nem kitüntetett fontosságú a mechanikai szilárdág.

Az általunk javasolt hegesztő pálcák kézi ívhegesztéshez: OK43.32 (rutilos) 1,6mm átmérővel.

- A munkadarab összeszerelésének, rögzítésének (és fűzésének) sorrendje

  - Az egyik összehegesztendő munkadarab rögzítése a munkaasztalhoz

  - A megfelelő hegesztési hézag beállítása

  - A másik hegesztendő munkadarab rögzítése

- Hegesztőgépek

Bármely kézi ívhegesztésre alkalmas hegesztőgéppel elvégezhető a művelet

- Hegesztési helyzetek és a hegesztett kötés fajtái

A hegesztés bármely helyzetben elvégezhető, de pozícióhegesztéshez cellulóz pálca használata ajánlott.

- A hegesztett kötés ellenőrzésének módja a hegesztés közben és után

Analóg vagy digitális kézi műszerekkel lehet elvégezni a mérést (tolómérő, mérőóra)

- Védőgázok

Védőgázas hegesztés esetén 81% Argon és 19% CO2 gázkeverék alkalmazható. Hegfürdő és gyökvédelem nem szükséges.

- Előmelegítés

Nem szükségszerű előmelegítés alkalmazása, de amennyiben sor kerül rá akkor 150 C elegendő.

- Hegesztéstechnológiai adatok

  - Áramerősség 90-140A

  - Feszültség 12-22V

  - Áram neme AC, DC

  - Hegesztési sebesség 25 cm percenként